## Slide 1: Innovationen für nachhaltigen und smarten Pflanzenbau

## Slide 2: Technik der Düngung
1. Bedeutung und Anforderungen
2. Ausbringtechnik
3. Verfahren
4. Vergleich der Verfahren

## Slide 3: Wachstumsfaktoren
Außer den natürlichen Wachstumsfaktoren wie Licht, Wärme, Wasser und Luft benötigt die Pflanze auch Nähstoffe die für eine ausgeglichene Versorgung des Bodens diesem zugeführt werden müssen.

## Slide 4: Mineraldünger

## Slide 5: Düngung vielfach gleichbedeutend mit Mineraldüngung
Mineraldünger
nicht
Kunstdünger !

## Slide 6: Handelsdüngerverbrauch in Deutschland (alte Bundesländer bis 92/93, Gesamt-Deutschland ab 93/ 94)
Chart: Düngerverbrauch von 1935 bis 2004 in kg / ha LF
| 1938 | 1939 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004
Kalk (CaO) | 53 | 56.4 | 74 | 46.1 | 47.5 | 59 | 52.1 | 60.2 | 42.6 | 52 | 54 | 49.8 | 51.2 | 49.3 | 37.4 | 38.2 | 34.1 | 34.6 | 39.3 | 39.5 | 42.6 | 41.5 | 42.1 | 47.5 | 49.5 | 54.3 | 53.9 | 60 | 56.9 | 81.2 | 68.8 | 75.8 | 74.5 | 104.8 | 92.9 | 101.9 | 109.9 | 124.7 | 100.2 | 112.9 | 123.1 | 106.5 | 127.2 | 119.8 | 117.4 | 103.5 | 105.4 | 75.3 | 100.6 | 102.7 | 106.3 | 121.7 | 126.8 | 143 | 123.54 | 131.4 | 124.1 | 122
Stickstoff (N) | 19.8 | 23.6 | 23.3 | 23.1 | 25.6 | 27.4 | 29.5 | 31 | 31.7 | 33.1 | 36.9 | 39.7 | 40.4 | 43.6 | 43.4 | 43.7 | 54.5 | 52.7 | 55.7 | 63 | 64.3 | 68.9 | 68.4 | 79.7 | 83.3 | 83.8 | 88.2 | 82 | 90 | 92.3 | 99.7 | 100.2 | 102.8 | 120 | 126.6 | 108.5 | 120.7 | 114.1 | 120.5 | 126.1 | 131.5 | 133.9 | 129.2 | 125.1 | 115.1 | 114.1 | 108.2 | 93.6 | 111.3 | 108.9 | 106 | 107.2 | 116.7 | 123.4 | 114.1 | 111 | 111.3 | 112.6
Kali (K2O) | 37.6 | 43.4 | 40.1 | 41.6 | 46.7 | 51.2 | 54.3 | 58.5 | 60.2 | 59.4 | 61.5 | 69.2 | 70.6 | 73 | 70.6 | 72.9 | 77.5 | 79.4 | 84 | 85.8 | 77.9 | 81.2 | 76.7 | 82.3 | 87.2 | 91.3 | 85.1 | 86.6 | 87.7 | 82.6 | 90.1 | 89.5 | 89.4 | 98 | 93.4 | 86.5 | 85.8 | 83.9 | 82 | 77.5 | 77.6 | 72.3 | 74.2 | 66.5 | 62.2 | 53.2 | 48.4 | 37.5 | 41.6 | 40.1 | 39 | 39.5 | 38.6 | 36.7 | 33.594 | 31.3 | 29.9 | 30
Phosphat (P2O5) | 25.7 | 28.3 | 28.5 | 24.2 | 29.6 | 33.4 | 27.7 | 32.1 | 36.4 | 33.6 | 40.1 | 41.7 | 44.6 | 50.9 | 46.4 | 44.6 | 50.7 | 53.9 | 57.9 | 60.1 | 57.9 | 58.5 | 58.8 | 62.9 | 67.2 | 69.2 | 67 | 68.3 | 65.7 | 58.6 | 66.9 | 66.1 | 68.9 | 74.1 | 68.4 | 61.7 | 61 | 61.7 | 60.8 | 61.3 | 56.9 | 56.8 | 54 | 49.9 | 43.1 | 37.1 | 33.9 | 24.2 | 28.1 | 24.7 | 25 | 24.6 | 24.9 | 25.7 | 21.697 | 19.5 | 20.4 | 17.5
Stat. Jahrbuch ELF 2004
Notes: 1993 Finanzdepression in den neuen Bundesländern mit daraus folgenden Einsparungen beim Betriebsmitteleinsatz!

## Slide 7: Verbrauch von Düngemitteln in der Landwirtschaft
Stat. Jahrbuch ELF 2004
ttps://de.statista.com/statistik/daten/studie/161842/umfrage/verbrauch-ausgewaehlter-duenger-in-der-landwirtschaft-in-deutschland/
Notes: 1993 Finanzdepression in den neuen Bundesländern mit daraus folgenden Einsparungen beim Betriebsmitteleinsatz!

## Slide 8: Handelsdüngerverbrauch in Deutschland
Notes: 1993 Finanzdepression in den neuen Bundesländern mit daraus folgenden Einsparungen beim Betriebsmitteleinsatz!

## Slide 9: Auswirkung der Verteilgenauigkeit von Düngemitteln auf den Ertrag
01000274.png
Bei Düngung im Ertragsoptimum führt eine Überdüngung zu einer Ertragsdepression
oder
je näher wir dem Ertragsoptimum kommen, umso exakter muss die Düngung sein!

## Slide 10: Schema zur Ermittlung des N- Düngerbedarfs: Menge, Zeit
01000278.png

## Slide 11: Aufgabe von Ausbringtechnik für Mineraldünger

## Slide 12: Aufgabe von Mineraldüngerstreuern
„Mineraldüngerstreuer haben die Aufgabe, die Düngernährstoffe möglichst gleichmäßig auf dem Feld zu verteilen.“

## Slide 13: Funktionsprinzip Mineraldüngerstreuer
Ein Düngerstreuer beinhaltet dabei immer 2 getrennte Funktionen:
Nur wenn beide Funktionen einzeln und zusammen gut arbeiten und harmonieren ergibt sich eine gute Düngerverteilung auf dem Feld !
Dosieren und Verteilen

## Slide 14: Schematischer Aufbau und Ausbringmenge
982094.png

## Slide 15: Bestimmungsfaktoren der Verteilgenauigkeit (Mineraldüngerstreuer)
982094.png

## Slide 16: Ausbringtechnik Mineraldünger
Kastenstreuer

## Slide 17: Kastenstreuer (schematische Darstellung)
912242.png

## Slide 18: Streusysteme und Arbeitsweise bei Kasten-Düngerstreuern
a Schlitzstreuer
b Walzenstreuer
c Tellerstreuer
d Fahrweise von
Kastenstreuern
d
a
b
c

## Slide 19: Kastenstreuer (Ende der 50er Jahre)
01000325.jpg
Der Dünger wird nur über die Breite des Vorratsbehälters (Kasten) ausgebracht. Die Düngerform beeinflusst die Verteilgenauigkeit nicht so stark.

## Slide 20: Ausbringtechnik Mineraldünger
Schleuderstreuer

## Slide 21: Bauarten von Wurfstreuern (Schleuderstreuer)
Düngerstr a..png
Einscheibenstreuer
Zweischeibenstreuer
Pendelrohrstreuer
Quelle: Buch Landtechnik, Horst Eichhorn, S. 187
Im praktischen Einsatz
unbedeutend
Standart
abnehmend

## Slide 22
Pendelstreuer
Wird meist nur noch im Sonderkulturanbau und im Kommunalbereich eingesetzt, da die Arbeitsbreite gering ist. Der Vorteil ist das auch Materialien wie Salz, Sand o.ä. einfach ausgebracht werden können.

## Slide 23: Anbau- Schleuderstreuer
982090.png
Der Dünger aus dem Vorratsbehälter wird über die Auslaufschieber dosiert und gelangt dann auf rotierende Scheiben (Streuteller). Wo er über die Streuschaufeln beschleunigt und über die Arbeitsbreite verteilt wird.

## Slide 24: Zweischeiben Schleuderstreuer:
bis 42 m Arbeitsbreite und bis 3.000 l Behältervolumen
Scheiben bewegen sich gegenläufig, dadurch Verdoppelung der Arbeitsbreite gegenüber Einscheibenstreuer
Antrieb über Zapfwelle, Ölmotor oder E-Motor
bei Scheibenstreuern Aufgabestelle auf die Streuscheibe verstellbar, dadurch Streurichtung einstellbar

## Slide 25: Einstellmöglichkeiten der Wurfschaufeln
01000335.jpg

## Slide 26: Verschiedene Wurfscheiben mit Grenzstreuschaufeln
01000339.jpg

## Slide 27: Auslaufvorrichtung für die Abdrehprobe
01000331.jpg

## Slide 28: Prinzip der Düngerverteilung durch eine Streuscheibe
Quelle: Buch Landtechnik, Horst Eichhorn, S. 193
Düngerstr b..png
Quelle: Buch Landtechnik, Horst Eichhorn, S. 187

## Slide 29: Düngerzulauf zur Streuscheibe und Querverteilung (schematisch)
Düngerstr c..png
Quelle: Buch Landtechnik, Horst Eichhorn, S. 187

## Slide 30: Wurfstreuer – Überlappung
982090.png
Das Streubild von Wurfstreuern flacht nach außen stark ab. Deshalb muss beim Anschlussfahren überlappt werden um eine gleichmäßige Düngerverteilung auf der gesamten Fläche zu erreichen.
Die Wurfbreite ist die gesamte Breite auf der Dünger verteilt wird und die Arbeitsbreite die Breite auf der mit der entsprechenden Überlappung eine gleichmäßige Düngerverteilung gewährleistet ist.

## Slide 31: Wurfstreuer – Randstreuen und Grenzstreuen
Bei Wurfstreuern ist es aufgrund des überlappenden Streubildes notwendig beim streuen entlang der Feldgrenzen das Streubild zu verändern um nicht über die Feldgrenzen hinaus zu streuen.
Beim Randstreuen erfolgt eine kleine Überlappung in die benachbarte Ackerfläche um die eigene Fläche noch ausreichend zu versorgen. Beim Grenzstreuen wird die eigene Fläche gezielt unterversorgt um zu verhindern das Dünger in benachbarte Biotope gelangt.

## Slide 32: Streubilder bei verschiedenen Streuarten (AMAZONE)
Amazone Streubild.jpg

## Slide 33: Amazone ZA- U (mit Grenzstreuscheiben) (Dünger: KAS Stellung: 30)
01000337.png
 Randstreuen
 Grenzstreuen

## Slide 34: Grenzstreuung
01000338.jpg

## Slide 35: Zweischeibenstreuer mit Grenzstreueinrichtung
01000328.jpg
Abschirmblech

## Slide 36: Amazone „Limiter X“ (Grenz- und Randstreueinrichtung)
Amazone Grenzstr..jpg

## Slide 37: Amazone „Limiter X“
Amazone Streuer.jpg

## Slide 38: Amazone „Limiter X“ beim Grenzstreuen

## Slide 39: Großflächenstreuer
bis 36 m Arbeitsbreite und bis 10.000 l Behältervolumen
1-achsiger Streuer, bei hohem Fassungsvermögen auch 2-achsig (Tandem)
richtiges Überlappen notwendig, da Scheibenstreuer
Düngerzufuhr über Bodenradantrieb
Zapfwellenantrieb für Streuvorrichtung
Großflächenscheibenstreuer

## Slide 40: SF-Großflächenstreuer
auch als Selbstfahrer erhältlich
hohe Schlagkraft
hoher Kapitalbedarf
Eignung für Großbetriebe bzw. überbetrieblichen Einsatz
  Großflächenstreuer
  (Terra-Gator)
Großflächenstreuer
(LKW-Aufbau)

## Slide 41: Ausbringtechnik Mineraldünger
Auslegestreuer

## Slide 42: Auslegerstreuer (Exaktstreuer)
982091.png
Streubild durch die mechanische Querverteilung gleichmäßig und seitlich exakt abgegrenzt.

## Slide 43: Streuer mit mechanischer Querförderung
01000308.jpg

## Slide 44
  Pneumatik-Streuer
  (Anbau)
  Pneumatik-Streuer
  (gezogen)
Anbaustreuer bis 36 m 2.000 l Volumen
Anhängestreuer bis 36 m 6.000 l Volumen
Nockenräder dosieren den Dünger in Verteilrohre
für jedes Verteilrohr ein Zuteilorgan vorhanden
Druckluftstrom transportiert den Dünger zu den Pralltellern
Pneumatische Streuer

## Slide 45: Pneumatischer Auslegerstreuer (Exaktstreuer)

## Slide 46: Pneumatischer Streuer im Einsatz
01000307.jpg

## Slide 47
Großpneumatikstreuer

## Slide 48
Großpneumatikstreuer

## Slide 49: Pneumatikstreuer für Reihendüngung
01000319.jpg

## Slide 50: Ausbringtechnik Mineraldünger
Universalstreuer

## Slide 51: Großraumstreuer - Aufbau
912241.png

## Slide 52: Großraumstreuer - Streuorgane
912241.png

## Slide 53: Gezogener Streuer mit mechanischer Querförderung - Schneckenförderung -
01000287.jpg

## Slide 54: Kalkung ohne Schläuche
01000318.jpg

## Slide 55: Kalkdüngung mit Staubunterdrückung - Schläuche unter der Schneckenförderung -
01000317.jpg

## Slide 56: Ausbringtechnik Mineraldünger
Verfahrensvergleich

## Slide 57: Mineraldüngerstreuer (Schleuderstreuer : Auslegerstreuer )
972469.png
2 500 – 6 000 €
5 000 – 13 000 €
Angepasste Düngung in den Bestand !!!

## Slide 58: Mineraldüngerstreuer (Kastenstreuer : Großflächenstreuer )
972469.png
800 – 1 800 €
13 000 – 23 000 €

## Slide 59: Arbeitsbreite, Streubreite und Überlappung bei verschiedenen Düngerstreuern
912004.png