## Slide 1: Innovationen für nachhaltigen und smarten Pflanzenbau

## Slide 2: Elektromobilität
1. technische Grundlagen
2. Komponenten

## Slide 3: Elektro-Seilpflug
Quelle: Traktoren seit 1889, M. Williams, 1993, S.88

## Slide 4: Versuche Elektro-Traktoren UdSSR
Quelle: Traktoren seit 1889, M. Williams, 1993, S.89

## Slide 5: Allis Chalmer Elektro-Traktor 1959
Quelle: Traktoren seit 1889, M. Williams, 1993, S.91-92

## Slide 6: Allis Chalmer Elektro-Traktor
Quelle: Traktoren seit 1889, M. Williams, 1993, S.91-92
Hinterachsantrieb mit 20PS Elektromotor.
Hohe Energieverluste bei der Umwandlung in mechanische Energie.
schlechtes Leistungsgewicht.
Energiezelle mit chemisch-elektrischem Umwandelungsprozess von Propangas
Geschwindigkeitssteuerung über Gaszufuhr.

## Slide 7: Diesel-Elektrischer-Antrieb
Der Eltrac wurde als Prototyp Mitte der 90er Jahre entwickelt
Ein Dieselmotor treibt einen Stromgenerator an der wiederum einem Elektromotor antreibt der Räder und Zapfwelle antreibt.
Quelle: profi, 1999, Nr.6, S 30-32

## Slide 8: Elektrische Nebenantriebe
Die John Deere E-Premium 7430 und 7530 Traktoren bieten die Möglichkeit elektrische Leistung vom Traktor abzugreifen.
Die aktuell mögliche elektrischer Leistung beträgt 20kW. Nach Klärung der nötigen sicherheitsrelevanten Vorgaben werden auch deutlich höhere Leistungen angestrebt.
Der Betrieb von Elektrogeräten (230/400 V) ist ebenfalls möglich.
Quelle: Agritechnica 2007

## Slide 9: Rigi Trac
Bildquelle: www.rigitrac.ch, 29.10.2018
Dieselelektrischer Antrieb mit Radnarbenmotoren

## Slide 10: TUM E-Häcksler
Dieselelektrischer Antrieb mit Radnarbenmotoren und Prozessantrieb.

## Slide 11: Ropa elektrischer Zuckerrübenroder
Bildquelle: www.ropa-maschinenbau.de, 29.10.2018
Dieselelektrischer Antrieb mit Radnarbenmotoren

## Slide 12: Batterietraktor John Deere
Der Motorblock wird durch Batterien ersetzt
Bildquelle: www.john-deere.com, 29.10.2018

## Slide 13: Traktor der Zukunft
Quelle: Fendt V100, Okt 2017

## Slide 14: Kabeltraktor John Deere
Der Traktor arbeitet autonom und kommt so ohne Kabine, Tank, Dieselmotor und gefederte Achsen aus. Damit ist der Schlepper vergleichsweise leicht. Zwei Elektromotoren sollen für den Antrieb sorgen: Ein 150 kW/204 PS starker Motor für den Antrieb der vier Räder, sowie ein weiterer leistungsstarker Motor mit 200 kW/272 PS für weitere Antriebe und Anbauwerkzeuge bzw. Hydraulik und Zapfwelle.
Bildquelle: www.john-deere.com, 29.10.2018

## Slide 15: Traktor der Zukunft
Quelle: Fendt Xaver Okt 2017

## Slide 16: Traktor der Zukunft
Quelle: Fendt Xaver Okt 2017

## Slide 17: Elektrischer Düngerstreuer
Bildquelle: www.rauch.de, 29.10.2018

## Slide 18: Radnarbenmotor Anhänger
Bildquelle: www.fliegl.com, 29.10.2018

## Slide 19: Elektrisch angetriebener Kreiselschwader
Bildquelle: www.agco.com, 29.10.2018

## Slide 20: Elektrisch angetriebener Futtermischer
Bildquelle: Siloking, 29.10.2018

## Slide 21: Elektrisch angetriebener Hoflader
Bildquelle: Weidemann, 29.10.2018

## Slide 22: AEF Hochspannungsstecker
Bildquelle: www.harting.com 29.10.2018