## Slide 1: Innovationen für nachhaltigen und smarten Pflanzenbau

## Slide 2: Technik des Pflanzenschutzes
1. Bedeutung, Stand und Aufgaben des Pflanzenschutzes
2. Chemischer Pflanzenschutz – Applikationstechnik
3. Chemischer Pflanzenschutz – PS-Spritzen
4.Chemischer Pflanzenschutz – Arbeitsverfahren

## Slide 3: Ackerbau = Pflanzenschutz
1000419
Der Mensch muss deshalb diese Nutzpflanzen vor
- Schädlingen
- Krankheiten
- Schadpflanzen
schützen
Ackerbau ist demnach Pflanzenschutz !
Mit dem Ackerbau wählt der Mensch gezielt und bewusst Pflanzen zur Kultur aus der Gesamtflora aus und betreibt deren herausgehobenes Wachstum

## Slide 4: Hilflosigkeit bei „Naturgewalten“
01000420.jpg
1000419
1693 – 1696 Heuschreckenplage
Gewaltige Züge ziehen von Ungarn über Österreich nach Bayern
Zur Vorstellung (heute):
1 Schwarm etwa 40 Mio. Tiere
1875 letzte Heuschreckenplage

## Slide 5: Weitere „Katastrophen“
1000419
Mutterkorn im Roggen (Deutschland um 1900)
Als „Heiliges Feuer“ bezeichnet
mehrere 10.000 Menschen sterben je Jahr qualvoll
1848 Phythophtora
In Irland wird nahezu die gesamte Kartoffelernte vernichtet
 Hungersnot
 Menschen wandern nach Amerika aus
Heute:
Etwa 1/3 der Welternte geht durch Unkraut, tierische Schädlinge und Schadpilze verloren;
und zugleich hungern 800 Mio. Menschen weltweit !

## Slide 6: Pflanzenkrankheiten - lange Zeit nicht erkannt, bzw. falsch interpretiert !
01000421.jpg
Pilze und Schimmel sind Nachgeburten der Blüten, Pollen und Samen (ESSENBACH, 1776-1850)
Ursachenforschung durch Anton de Barg (1815-1885) - Brandpilze - Kraut- und Knollenfäule → Kupferbrühe → Beizen
1898
Erste Handspritze mit Hochdruck
(HOLDER)
Aus Fleisch werden Maden (???)
Krautfäule ist Stadium des Absterbens (LIEBIG, 1803-1873)

## Slide 7: Hederichspritze für Kupfervitriol (um 1910) - radangetriebene Membranpumpe und Handpumpe zum Befüllen, 4m AB -
01000422.jpg

## Slide 8: Ökonomische Anforderungen an den Pflanzenschutz
▪ Verluste reduzieren und damit die Nahrungsmittelproduktion sichern und steigern
▪ Qualität und Haltbarkeit der Erntegüter erhalten
▪ Arbeitskräftebedarf reduzieren und die Arbeit erleichtern
▪ Produktionskosten senken

## Slide 9: Ökologische Anforderungen an den Pflanzenschutz
▪ Minderung der Belastung von Boden, Luft und Wasser durch Agrochemikalien (Trinkwasser-VO (2013): Grenzwert 0,0001 mg/l eines Wirkstoffes; 0,0005 mg/l Wirkstoff insges.)
▪ Minderung unzulässiger Rückstände in Nahrungsmitteln (DDT, Lindan usw.)
▪ Schutz des Menschen beim Ausbringen (Anwenderschutz)
▪ Verminderung der Entstehung resistenter Schädlinge, Krankheitserreger und Unkräuter
▪ Schonung von Nützlingen
▪ Erhaltung von Flora und Fauna
Notes: (Trinkwasser-VO (1986): Grenzwert 0,1 ppm eines Wirkstoffes; 0,5 ppm Wirkstoff insges.)

## Slide 10: Integrierter Pflanzenschutz
Integration von:
▪ Schadschwellenprinzip
standortspezifisches Erkennen und Bewerten; Handeln nur dann, wenn der zu erwartende Schaden > ökonomischer Aufwand ist (Informationstechnologie)
▪ Prognose
Einsatz von Wachstumsmodellen und Witterungsdaten
▪ verbesserter Prozesstechnik
Erhöhte Ansprüche an die chemischen und mechanischen Verfahren
▪ Verfahrenskombination
mechanische + chemische + biologische Verfahren

## Slide 11: Chemischer Pflanzenschutz bedeutet:
1000419
Wirkstoff liegt in hochkonzentrierter Form vor
Für die Applikation muss der Wirkstoff
in einer Trägerflüssigkeit gelöst
suspendiert
emulgiert
werden
Der Wirkstoff soll
in geringster Menge
ausschließlich
auf die Zielfläche appliziert (verteilt) werden
Je nach Tropfengröße unterscheiden wir zwischen
Streuen - Stäuben (große, feste Partikel)
Spritzen - Sprühen (flüssiger Wirkstoff)

## Slide 12: Geräte- und Verfahrenstypen
Quelle: Landtechnik, BLV-Verlag, 1973, S159

## Slide 13: Spritzen (auf Flächenkulturen)
01000423.jpg
Spritzen = Tropfengröße > 150 m

## Slide 14: Applikationsorte beim Spritzen (Flächenkulturen)

## Slide 15: Sprühen (in Raumkulturen)
010004210.jpg
Sprühen = Tropfengröße 50 - 150 m

## Slide 16: Sprühen (in Raumkulturen)
Sprühen = Tropfengröße 50 - 150 m

## Slide 17: Baugruppen Pflanzenschutz-spritze
Quelle: Landtechnik, BLV-Verlag, 1998, S226

## Slide 18: Schlanker hoher Vorratsbehälter für schleppernahen Schwerpunkt
Quelle: Lemken, 2010

## Slide 19: Vorratsbehälter Anhängespritzen
Quelle: Amazone, 2010
Bauform nach Restmenge, Reinigung, Fahrverhalten und Ergonomie gestaltet.

## Slide 20: Einspülschleuse und Bedienterminal
Quelle: Lemken 2010, John Deere 2010, Dammann, 2010
Einspülschleuse zum einfüllen der Pflanzenschutzmittel

## Slide 21: Rühreinrichtungen a) mechanisch b) hydraulisch c) pneumatisch
01000445.png
Das Rührwerksoll das Entmischen der Spritzbrühe verhindern.

## Slide 22: Pumpenbauformen
Quelle: Landtechnik, BLV-Verlag, 1973, S160
Hauptsächlich werden Kolbenpumpen verwendet, da diese eine relativ große Druckvariation (meist 0,5 bis 60 bar) bei nur kleiner Fördermengenvariation ermöglichen.

## Slide 23: Kolbenmembranpumpe
Quelle: John-Deere CD, 2005

## Slide 24: Aufbau Kolbenmembranpumpe
Druckanschluß
Druckspeicher
Pumpengehäuse
Antriebspleuel
Kugellager
Exzenterachse
Ölreservoir
Zylinderkopf
Membran mit Zentrierscheibe
Kolben
Einlaß / Auslaß Rückschlagventil
Sauganschluß
Quelle: John-Deere CD, 2004

## Slide 25: Elektronische Maschinensteuerung
Die Aufgaben der Maschinsteuerung sind:
Drucküberwachung
Maschinensteuerung
Teilbreitenschaltung
Dokumentation
…
Quelle: Amazone, 2010

## Slide 26: Elektronische Maschinensteuerung
Quelle: Amazone, 2010

## Slide 27: Gestänge
Quelle: Amazone, 2010

## Slide 28: Pendel- und Hangausgleich
01000452.jpg

## Slide 29: Gestängeklappung
Quelle: Amazone, 2010

## Slide 30: Rund(Drall)- und Flachstrahldüsen
01000432.jpg

## Slide 31: Düsen chem. Pflanzenschutz
Düsen unterscheiden sich nach:
Ausbringmenge
Sprühform
Abtriftklasse
Material
…

## Slide 32: Düsenbauarten für den chemischen Pflanzenschutz
982322.png

## Slide 33: Düsenwahl (Bestimmungsgrößen)
952018.png

## Slide 34: Anordnung der Flachstrahldüsen
982322.png

## Slide 35: Düsenanordnung bei Flachstrahldüsen
01000433.png

## Slide 36: Abtrift
Quelle: Exkursion Türkei 2010 – M. Meinen
Als Abtrift wird das verlagern von Pflanzenschutzmitteltropfen durch Wind oder Thermik auf Nichtzielflächen verstanden.

## Slide 37: Luftunterstützung
01000436.jpg
Ein zusätzlicher Luftstrom drückt das Mittel in den Bestand.

## Slide 38: Spritzen ohne und mit Luftunterstützung
01000434.jpg

## Slide 39: Anbauspritze
www.amazone.de, Mai 2014

## Slide 40: Aufbauspritze
01000458.jpg

## Slide 41: Anbauspritze mit Fronttank
01000459.jpg

## Slide 42: Anhängspritze
Quelle: Amazone, 2006

## Slide 43: Anhängespritze
Quelle: www.ddr-landtechnik.de, 2008
Inuma Marathon; 9000 – 13000 l Tankvolumen; 30 m Arbeitsbreite

## Slide 44: Selbstfahrspritze
Amazone SX:
4000 l Tankvolumen
24-36 m Arbeitsbreite

## Slide 45: Selbstfahrspritze
Horsch Leeb:
8000 l Tankvolumen
36 m Arbeitsbreite
270 PS Motor

## Slide 46: Selbstfahrspritze
SF-Pflanzenschutzspritze mit hydrostatischem Fahrantrieb 6 Zylinder Dieselmotor 190 kW (260 PS)
Lieferbare Arbeitsbreiten: 18 - 42 m Fassvolumen: 8.000 l und 10.000 l

## Slide 47: Spezialspritze
01000463.jpg